## Slide 1
FORTBILDUNGSREIHE · DER mBOT2 IM FACHUNTERRICHT
Den mBot2 kennenlernen
Aufbau, EVA-Prinzip und erstes Programm
Sitzung 1 von 3
90 Minuten
Open Roberta Lab
1
Notes: Begrüßung. Kurz vorstellen: Leitung, Ablauf der Reihe. Kernbotschaft: Sie brauchen kein Vorwissen – nach 90 Minuten fährt Ihr selbst gebauter Roboter mit Ihrem ersten Programm, und Sie wissen, was Ihre Klasse dafür braucht.

## Slide 2: Die Fortbildungsreihe im Überblick
Jede Sitzung folgt dem Dreischritt Erleben → Reflektieren → Übertragen.
1
Sitzung 1 · heute
mBot2 aufbauen und als System verstehen
EVA-Prinzip
mit Open Roberta verbinden
erstes Programm
2
Sitzung 2
Sequenz, Schleife, Bedingung
Sensorwerte und Schwellenwerte
Lernpfade A/B/C
Mini-Teach
3
Sitzung 3
Erprobung in Fachgruppen
Tagesplan für eine Projektwoche Klasse 7
Peer-Feedback, Übergaben
!
Pädagogischer Doppeldecker: Sie erleben heute selbst die Methoden, die Sie später in Ihrer Klasse einsetzen können.
Notes: Überblick über die drei Sitzungen und die Selbstlernphasen dazwischen. Den Doppeldecker erklären: Wir fragen am Ende jeder Phase, was das für Ihre Klasse bedeutet.

## Slide 3: Ziele und Ablauf heute
Ziel: Den mBot2 selbstständig in Betrieb nehmen und das Zusammenspiel von Sensor, Steuerung und Aktor erklären.
1
0–10
Ankommen
Ampel-Selbsteinschätzung, Tandems bilden
2
10–24
EVA und Bauteile
Leitfrage, Bauteile zuordnen (Arbeitsheft Aufgabe 1)
3
24–62
Montage im Tandem
Rollen, 9 Bauschritte, Funktionsprüfung
4
62–80
Open Roberta
Verbinden, erstes Programm vorhersagen und testen
5
80–90
Reflexion
Was bedeutet das für meine Klasse? Ausblick
Notes: Ablauf kurz zeigen. Die Montage ist der größte Block – in der Erprobung brauchten Tandems rund 45 Minuten. Deshalb liegen vormontierte Geräte als Plan B bereit.

## Slide 4: Wo stehen Sie?
Halten Sie die Ampelkarte hoch, die am besten passt. Wir zählen und vergleichen am Ende.
Grün
Ich kenne den mBot2 oder ähnliche Roboter und habe schon programmiert.
Gelb
Ich habe schon etwas ausprobiert, z. B. Scratch, Calliope oder LEGO.
Rot
Das ist alles neu für mich.
!
Tandems: möglichst Grün oder Gelb zusammen mit Rot. Erfahrene erklären – fassen aber nicht an.
Notes: Ergebnis als Strichliste auf dem Flipchart festhalten (Feedback aus der Erprobung: Das Ergebnis wurde nirgends aufgenommen). Danach heterogene Tandems bilden. Doppeldecker-Hinweis: Die Ampel ist eine schnelle Diagnose, die auch in der Klasse funktioniert – aber nur, wenn das Ergebnis sichtbar weiterverwendet wird.

## Slide 5: Das EVA-Prinzip
Leitfrage: Was muss ein Roboter besitzen, um wahrnehmen, entscheiden und handeln zu können?
Eingabe
WAHRNEHMEN
Sensoren erfassen die Umwelt: Abstand, Helligkeit, Farbe, Geräusch, Neigung, Tastendruck.
Verarbeitung
ENTSCHEIDEN
Der CyberPi führt das Programm aus und entscheidet, was passieren soll.
Ausgabe
HANDELN
Motoren bewegen, LEDs leuchten, Lautsprecher tönen, das Display zeigt an.
!
Dazu kommen Energie (Akku im Shield) und Struktur/Verbindung (Chassis, Kabel).
Notes: Erst Antworten auf die Leitfrage sammeln und den drei Spalten zuordnen, dann diese Folie zeigen. Am Demo-mBot2 unter der Dokumentenkamera zeigen: Wo nimmt er wahr, wo entscheidet er, wo handelt er? Danach Arbeitsheft Aufgabe 1 (8 Min.).

## Slide 6: Die Bauteile des mBot2
Lösung zu Aufgabe 1 – erst nach der Tandemphase zeigen.
V
CyberPi
führt das Programm aus; enthält zusätzlich Display, LEDs, Lautsprecher, Licht- und Lagesensor, Mikrofon, Tasten
E
Ultraschallsensor 2
misst mit Schallwellen den Abstand zu Hindernissen
E
Quad-RGB-Sensor
vier Einzelsensoren erkennen hell/dunkel und Farben am Boden
A
Encoder-Motoren
treiben die Räder an; der Encoder misst dabei die Drehung (auch Eingabe!)
⚡
mBot2-Shield
eingebauter Akku (Laden per USB-C); verbindet CyberPi, Motoren und Sensoren
S
Chassis und Kabel
Aluminiumrahmen trägt alles; Motor- und mBuild-Kabel übertragen Strom und Signale
Notes: Kurze Plenumskontrolle (2 Min.). Denkfrage aus dem Arbeitsheft aufgreifen: Warum ist der Encoder-Motor Ausgabe und Eingabe zugleich? Antwort: Er treibt an und meldet die Drehung zurück – so kann der mBot2 genau 20 cm fahren (Regelkreis). Achtung: Viele Internet-Anleitungen beschreiben noch den alten mBot mit mCore und AA-Batterien.

## Slide 7: Montage im Tandem: Rollen und Regeln
1
Navigator:in
liest jeden Schritt aus der Originalanleitung vor
sucht die richtigen Schrauben heraus
prüft das Ergebnis
2
Monteur:in
schraubt und steckt
baut nur, was vorgelesen wurde
Rollenwechsel nach Schritt 5
3
Erfahrene
erklären durch Fragen und Zeigen
fassen nicht an
haben Zusatzaufgaben im Arbeitsheft
!
Schraubendreher-Tipp: Das Bit lässt sich umstecken – Kreuzseite und Sechskantseite. Schrauben vorher nach Größe sortieren.
Notes: Jetzt die Live-Demo unter der Dokumentenkamera: Bit umstecken, Schrauben sortieren (1 Minute). Feedback aus der Erprobung: Der Tipp auf der Folie allein ging unter. Doppeldecker: Rollen mit festem Wechsel verhindern, dass eine Person alles macht.

## Slide 8: Die 9 Bauschritte
1
Räder und Motorkabel
Reifen auf die Radnaben, Motorkabel an beide Motoren
2
Motoren ans Chassis
beide Encoder-Motoren festschrauben · M4×8
3
Räder anbringen
Räder auf die Motorachsen · M2,5×12
4
Stützrad und Quad-RGB
Mini-Rad und Quad-RGB-Sensor unten · M4×14
5
Quad-RGB verkabeln
10-cm-Kabel, nicht 20 cm! → Zwischencheck
6
Ultraschallsensor 2
vorn anbauen, 10-cm-Kabel · M4×14
7
Shield aufsetzen
mBot2-Shield oben festschrauben · M4×25
8
Verkabeln
linker Motor → EM1, rechter Motor → EM2
9
CyberPi aufstecken
Funktionsprüfung: Display leuchtet, Räder drehen frei
Notes: Reihenfolge wie in der Originalanleitung. Leitung geht herum. Zwischencheck nach Schritt 5 aktiv einfordern. Ab Minute 55: Tandems, die noch nicht bei Schritt 7 sind, bekommen einen vormontierten mBot2 und bauen ihren eigenen später fertig. Schnelle Tandems: Arbeitsheft Aufgabe 2.

## Slide 9: Den mBot2 mit Open Roberta verbinden
1
Einschalten, anschließen
Schalter am Shield; USB-C-Datenkabel an den Laptop
2
Connector starten
Open Roberta Connector findet den mBot2
3
Verbinden → Token
Der Connector zeigt einen Token (z. B. 7GH2KQ9X)
4
Lab öffnen
lab.open-roberta.org → System „mBot 2“ wählen
5
Roboter → Verbinden
Token eingeben, bestätigen
6
Programm übertragen
Play-Knopf unten rechts
!
Für den mBot2 gibt es in Open Roberta keinen Simulator. Programme werden direkt am Gerät getestet – deshalb sagen wir vorher voraus, was passieren wird.
Notes: Live am Beamer zeigen, Schritt für Schritt. Die Installation des Connectors braucht Administratorrechte – Thema für die Reflexion am Ende (Weg 1 / Weg 2). Bei Problemen: Datenkabel? Richtiges System „mBot 2“ gewählt? Token neu erzeugen.

## Slide 10: Merksatz
Beim mBot2 ist der Startblock eine Endlosschleife. Alles darin läuft immer wieder.
Start
Wiederhole unendlich oft
Warte bis Taste A gedrückt?
… Ihr Programm …
Die Schleife lässt sich nicht entfernen.
„Warte bis Taste A gedrückt?“ als erster Block: Jeder Durchlauf startet erst auf Knopfdruck.
Auch eine gute Sicherheitsregel für die Klasse.
Notes: Am Beamer zeigen: Ein Fahrbefehl ohne Warte-Block wird endlos wiederholt. Das ist die häufigste Überraschung beim Einstieg mit Open Roberta und dem mBot2.

## Slide 11: Erstes Programm: erst vorhersagen, dann testen
Start
Wiederhole unendlich oft
Warte bis Taste A gedrückt?
Fahre vorwärts Tempo U/min 30
Strecke cm 20
Drehe rechts Tempo U/min 30
Grad 180
Fahre vorwärts Tempo U/min 30
Strecke cm 10
Vorhersage (Tandem, 1 Min.)
Wo steht der mBot2 am Ende? In welche Richtung schaut er? Skizzieren Sie Start und Ende.
Dann testen
Auf dem Boden fahren lassen. Stimmt die Vorhersage? Was weicht ab?
Notes: Block für Block am Beamer bauen und dabei laut erklären (Feedback: Code-Erklärung am Beamer). Erst Vorhersage einholen, dann ausführen. Lösung: 10 cm vor dem Start, Blick zurück zum Start. Abweichungen (Drehung nicht genau 180°) nicht wegerklären – Vorgriff auf Sitzung 2: Modell und Wirklichkeit.

## Slide 12: Ihre Aufgaben (11 Minuten)
1
Pflicht: Fahren
Programm von der letzten Folie
erst vorhersagen, dann testen
Fahrtests auf dem Boden
2
Wahl: Licht, Klang, Text
LEDs rot – grün – blau
Dreiklang c′ – e′ – g′
„Hallo“ und „Wie geht es dir?“
3
Zusatz: Begrüßung
fährt 30 cm auf Sie zu
leuchtet grün, spielt eine Note
zeigt „Hallo!“
!
Hilfreiche Blöcke stehen im Arbeitsheft (Aufgabe 5). Erst Tandem, dann Nachbartandem, dann Leitung.
Notes: Leitung hilft vor allem bei Verbindungsproblemen (Plan B: Technik-Vorbereitung Abschnitt 4). Musterlösungen im Lösungsheft – vor der Sitzung getestet.

## Slide 13: Was bedeutet das für Ihre Klasse?
Wer richtet die Technik ein? Zwei Wege aus der Erprobung:
–
Weg 2: mit der Klasse einrichten
Installation wird Teil der Stunde
kostet etwa die Hälfte der Zeit
Aufgaben stark kürzen (z. B. nur Fahren)
Rechte auf Schulgeräten oft nicht vorhanden
+
Weg 1: vorab einrichten (empfohlen)
Lehrkraft installiert und testet vorher
Rechte rechtzeitig mit der IT klären
die Stunde gehört den Lernzielen
Plan B: vormontierte, verbundene Geräte
!
Arbeitsheft Aufgabe 6: Zeitbedarf Montage? Was muss an Ihrer Schule vorbereitet werden? Welche Methode übernehmen Sie?
Notes: Blitzlicht: je Tandem ein Satz. Dann die drei Reflexionsfragen. Kernsatz: Technik-Vorbereitung ist Unterrichtszeit. Danach Ampel erneut und Ergebnis neben das erste auf das Flipchart schreiben.

## Slide 14
Bis zur nächsten Sitzung
1
Selbstlernmodul 1
Wissenscheck (10 Fragen)
Open Roberta ohne Roboter erkunden
ca. 30 Minuten im Moodle-Kurs
2
Ihre mBot2
bleiben montiert
beschriften (Nr. am Shield)
an die Ladestation
3
Sitzung 2
Schleifen und Bedingungen
Sensoren und Schwellenwerte
Lernpfade für jedes Vorwissen
Notes: Abschluss. Auf das Selbstlernmodul hinweisen: Die Ergebnisse des Wissenschecks werden zu Beginn von Sitzung 2 aufgegriffen. Dank.