## Slide 1
FORTBILDUNGSREIHE · DER mBOT2 IM FACHUNTERRICHT
Programmieren mit Open Roberta
Sequenz, Schleife, Bedingung und Sensoren
Sitzung 2 von 3
90 Minuten
Lernpfade A · B · C
2
Notes: Diese Folie läuft beim Ankommen. Parallel die nächste Folie zeigen: Ankommen = Verbinden.

## Slide 2: Ankommen = Verbinden
Bitte verbinden Sie Ihren mBot2 schon jetzt – dann starten wir alle gleichzeitig.
1
Einschalten, anschließen
USB-C-Datenkabel an den Laptop
2
Connector starten
„Verbinden“ klicken, Token notieren
3
Lab: „mBot 2“
lab.open-roberta.org, System wählen
4
Roboter → Verbinden
Token eingeben
5
Testprogramm
LED grün + Ton auf Taste A
6
Klappt nicht?
anderes Kabel, neu einschalten, Token neu – oder Leitung fragen
Notes: Feedback aus der Erprobung: Startschwierigkeiten mit Open Roberta kosteten Zeit. Deshalb wird die Verbindung vor Beginn hergestellt. Leitung geht herum.

## Slide 3: Ziele und Ablauf heute
Ziel: Programme schreiben, die auf die Umwelt reagieren – vorhersagen, testen, verbessern.
1
0–8
Rückblick, Lernpfad
Wissenscheck 1, Lernpfad A, B oder C wählen
2
8–18
Mensch-Roboter
Sequenz, Schleife, Bedingung ohne Computer
3
18–33
PRIMM am Beamer
Programm „Wachhund“ vorhersagen, testen, ändern
4
33–63
Lernpfade
Pflicht + Wahl, gestufte Hilfen
5
63–75
Mini-Teach
Expert:innen-Stationen mit Leitkarte
6
75–90
Sicherung, Ausblick
Modell und Wirklichkeit, Fachbezug, Sitzung 3
Notes: Zu Beginn die zwei häufigsten Fehler aus dem Wissenscheck 1 aufgreifen (vorher in Moodle auswerten). Meist: Endlosschleife im Startblock, Funktion des Encoders.

## Slide 4: Welcher Lernpfad passt zu Ihnen?
Drei Ja/Nein-Fragen im Arbeitsheft: Blocksprache schon genutzt? Bedingung erklärbar? Textbasiert programmiert?
A
Einstieg (0–1 × ja)
Pflicht: A1 Strecke messen
Wahl: A2 Vielecke oder A3 Hell-Dunkel-Licht
B
Sensoren (2 × ja)
Pflicht: B1 Hindernis
Wahl: B2 Linienfolger oder B3 Zufall
C
Vertiefung (3 × ja)
Pflicht: C1 Linienfolger als Regler
Wahl: C2 Verhaltensmodell oder C3 Unterrichtsaufgabe
!
Empfehlung + Wechselrecht: Sie dürfen jederzeit wechseln – nach oben wie nach unten.
Notes: Hospitationsfeedback: Lernpfade funktionieren nur, wenn alle die passenden Aufgaben bearbeiten. Deshalb Selbsteinschätzung mit Empfehlung. Leitung passt bei Bedarf an. Doppeldecker: Diese Logik lässt sich direkt auf die Klasse übertragen.

## Slide 5: Mensch-Roboter: Programmieren ohne Computer
Eine Person ist Roboter, die andere programmiert mit Befehlskarten. Auftrag: einmal um einen Stuhl herum.
1
Runde 1
Gehe n Schritte
Drehe links 90°
Drehe rechts 90°
2
Runde 2
zusätzlich:
Wiederhole n mal [ … ]
3
Runde 3
zusätzlich:
Wenn Hindernis vor dir, dann [ … ] sonst [ … ]
!
Danach: Wie viele Karten brauchten Sie in jeder Runde? Was kann die Wenn-Karte, was die anderen nicht können?
Notes: 10 Minuten. Erkenntnis: Runde 2 macht das Programm kürzer (Schleife), Runde 3 lässt den Roboter auf die Umgebung reagieren (Bedingung) – das Programm funktioniert dann auch, wenn der Stuhl verschoben wird. Begriffe an die Tafel.

## Slide 6: Die drei Grundstrukturen in Open Roberta
1
Sequenz
Anweisungen nacheinander
Blöcke untereinander
Beispiel: Fahre 20 cm → Drehe 90° → Fahre 20 cm
2
Schleife
Wiederhole n mal (Zählschleife)
Wiederhole bis / solange …
Wiederhole unendlich oft (Startblock)
3
Bedingung
Wenn … mache … sonst …
Vergleich mit Schwellenwert
Beispiel: Abstand < 20 → LED rot
!
Schwellenwert = der Grenzwert, ab dem eine Bedingung „wahr“ wird. Er wird gemessen, nicht geraten.
Notes: Kurz die Blöcke im Lab zeigen (Kategorie Kontrolle und Logik).

## Slide 7: PRIMM: erst vorhersagen, dann testen
P
Predict
Was wird das Programm tun? Vorhersage notieren.
R
Run
Am mBot2 ausführen und beobachten.
I
Investigate
Warum passiert das? Was bewirkt welcher Block?
M
Modify
Gezielt eine Sache ändern und erneut vorhersagen.
M
Make
Eigenes Programm für eine neue Aufgabe entwickeln.
!
Für den mBot2 gibt es in Open Roberta keinen Simulator. Die Vorhersage übernimmt seine Rolle: Sie macht sichtbar, wo das eigene Modell nicht stimmt.
Notes: PRIMM nach Sentance, Waite und Kallia (2019). Im erprobten Konzept stand „erst Simulation, dann Roboter“ – das ist beim mBot2 nicht möglich. Der Vergleich Modell ↔ Wirklichkeit bleibt aber Lernziel.

## Slide 8: Predict: Was tut der „Wachhund“?
Start
Wiederhole unendlich oft
Wenn Gib Abstand cm
Ultraschallsensor U < 20
Schalte RGB LED an alle
Farbe rot
Spiele Note Viertel a'
sonst
Schalte RGB LED an alle
Farbe grün
Predict (2 Min.)
Was tut der mBot2? Notieren Sie Ihre Vorhersage im Arbeitsheft.
Investigate
Was passiert mit 5 statt 20?
Wo steckt die Schleife?
Was, wenn „sonst“ fehlt?
Notes: Erst Vorhersage, dann am Demo-mBot2 ausführen. Investigate-Fragen im Plenum. Modify: Tandems lassen zusätzlich den Abstand auf dem Display anzeigen (Lösungsheft 2.1). Ohne „sonst“ bleibt die LED nach dem ersten Alarm rot – gute Einsicht: Ein Zustand bleibt, bis das Programm ihn ändert.

## Slide 9: Zwei Muster für alle Aufgaben
1
Messen vor Entscheiden
Sensorwert auf dem Display anzeigen
„wandle … um in Zeichenkette“ (Kategorie Text)
echte Werte notieren, dann Schwelle festlegen
2
Start mit A, Stopp mit B
Warte bis Taste A gedrückt?
Wiederhole bis Taste B gedrückt? [ Programm ]
Stoppe
!
Muster B ist zugleich der Not-Aus für die Klasse: Jedes Fahrprogramm lässt sich jederzeit anhalten.
Notes: Beide Muster stehen im Arbeitsheft. Sie lösen das Problem der festen Endlosschleife im Startblock und machen Schwellenwerte begründbar.

## Slide 10: Lernpfade: Ihre Aufgaben (30 Minuten)
Pfad | Pflicht | Wahl
A | A1 Strecke messen: genau 50 cm, Strecken- vs. Zeitversion | A2 Vielecke (Drehwinkel berechnen) oder A3 Hell-Dunkel-Licht
B | B1 Hindernis: stoppen, zurück, drehen; tatsächlichen Abstand messen | B2 Linienfolger (Zweipunktregler) oder B3 Zufall (20 Versuche)
C | C1 Linienfolger als Proportionalregler, Parameter dokumentieren | C2 Verhaltensmodell (Photokinese) oder C3 eigene Unterrichtsaufgabe
!
Für jede Aufgabe: vorhersagen → testen → messen → eine Sache ändern → wieder testen. Hilfekarten erst nach 3 Minuten eigenem Probieren.
Notes: Leitung geht herum und fragt: Was hast du vorhergesagt? Was ist passiert? Was änderst du als Nächstes – und nur das? Bei Verzug entfällt die Wahlaufgabe. Lösungskarten liegen nur am Leitungstisch.

## Slide 11: Gestufte Hilfen und die Debugging-Regel
H1
Denkanstoß
Eine Frage, die auf den entscheidenden Gedanken lenkt.
H2
Werkzeug
Die benötigten Blöcke mit ihrer Kategorie.
H3
Teillösung
Ein Programmgerüst mit Lücken.
!
Debugging-Regel: eine Änderung → testen → notieren. Wer drei Dinge gleichzeitig ändert, weiß nicht, was gewirkt hat.
Notes: Doppeldecker: Die Hilfekarten liegen im Arbeitsheft-Anhang und als Schülerfassung im Unterrichtsmaterial. Diskussionsimpuls: Ab wann nimmt eine Hilfe das Lernen weg?

## Slide 12: Mini-Teach: Leitkarte für Erklärende (max. 4 Min.)
1
Ziel
Was soll der Roboter tun? Ein Satz – und der Roboter zeigt es.
2
Code
Wo ist die Schleife? Wo die Bedingung? Welcher Schwellenwert – und woher stammt er?
3
Mitmachen
Das Gegenüber ändert eine Zahl, sagt voraus, was passiert – dann testen.
!
Feste Stationen, an denen die Erklärenden bleiben. Alle anderen rotieren zweimal (je 5 Min.) und notieren: eine Übernahme, eine Frage.
Notes: Hospitationsfeedback: Die Qualität hing davon ab, wer gerade erklärt. Leitkarte und feste Stationen sichern die Qualität. Stationen z. B.: A2 Vieleck, B1 Hindernis, B2 Linienfolger, C1 Regler.

## Slide 13: Modell und Wirklichkeit
Wo wich Ihre Vorhersage von der Fahrt ab – und warum?
–
Das Modell sagt …
50 cm sind 2,45 Radumdrehungen
Stopp genau bei 15 cm Abstand
ein Dreieck schließt sich exakt
+
Die Wirklichkeit zeigt …
Schlupf, Untergrund, Akkustand
Reaktions- und Bremsweg
Sensorrauschen und Licht im Raum
!
Auf Karten: „Sequenz, Schleife oder Bedingung stecken in meinem Fach in …“ → an die Pinnwand nach Fächern.
Notes: Sicherung in drei Schritten: (1) Modell und Wirklichkeit, (2) Fachbezug auf Karten, (3) Doppeldecker: Welcher Lernpfad passt zu welcher Ihrer Klassen? Optional Impuls: Der Linienfolger lernt nichts – er folgt Regeln, die Menschen festgelegt haben.

## Slide 14: Bis zur nächsten Sitzung
1
Selbstlernmodul 2
Wissenscheck (11 Fragen)
ca. 15 Minuten
Programme exportieren und sichern
2
Fachgruppe wählen
Technik · Mathematik · Physik
Informatik · offene Gruppe
im Moodle bis eine Woche vorher
3
Lehrplanbezug
Fachlehrplan Sachsen-Anhalt
Wunsch-Jahrgangsstufe wählen
Fundstelle notieren
Notes: Ausblick auf Sitzung 3: Erst selbst ausprobieren, dann planen – in Fachgruppen für eine Projektwoche; die Gruppe wählt eine gemeinsame Jahrgangsstufe (Voreinstellung Klasse 7). mBot2 an die Ladestation.